## Slide 1: Android知识讲解
分享者：王广彬

## Slide 2: 目录
关于Android
Android的优势和劣势
Android的系统结构
Android版本的升级
Android的开发环境搭建
Android虚拟机的使用
创建一个Android项目
了解项目目录结构
程序启动过程
Adb命令的使用

## Slide 3: Android
Android本义指“机器人”，Google于2007年11月5日宣布的基于Linux平台的开源手机操作系统的名称，官方中文名：安卓 。
Android系统早期由原名为"Android"的公司开发，谷歌在2005年收购"Android"后，继续对Android系统开发运营。
Android系统只提供基本功能，其他的应用软件则由各公司自行开发，大部分程序以Java语言编写。
由于Android系统的开源特性，很多制造商都在生产Android系统的设备，如：摩托罗拉(2012年5月谷歌的亲儿子，2000多项专利)、HTC、三星、小米、华为、魅族等。
Android系统除了运行在智能手机上之外，还可以用做平板电脑、电视(乐视，小米，搜狐)、汽车、智能家居(海尔(uhome,casarte)、聪明屋、科力屋、海信、小米、三星)、可穿戴设备、健康设备等很多设备上。

## Slide 4: Android的优势和劣势
优势：
开放性 ，Android平台首先就是其开发性，开发的平台允许任何移动终端厂商加入到Android联盟中来。显著的开放性可以使其拥有更多的开发者，随着用户和应用的日益丰富
丰富的软硬件选择，由于android的开放性，android厂商推出各式各样、各具特色的android产品（价格不一，功能不一（PDA））
不受任何限制的开发商 。 Android平台提供给第三方开发商一个十分宽泛、自由的环境，不会受到各种条条框框的阻扰，可想而知，会有多少新颖别致的软件会诞生。但也有其两面性，血腥、暴力、情色方面的程序和游戏如可控制正是留给Android难题之一。
无缝结合Google服务（地图，邮件，搜索）
劣势
安全和隐私
运营商仍然能够影响到Android手机(广告，内置应用)
同类型手机用户减少
在不少手机论坛都会有针对某一型号的子论坛，对一款手机的使用心得交流，并分享软件资源。而对于Android平台手机，由于厂商丰富，产品类型多样，这样使用同一款机型的用户越来越少，缺少统一机型的程序强化。举个稍显不当的例子，现在山寨机泛滥，品种各异，就很少有专门针对某个型号山寨机的讨论和群组，除了哪些功能异常抢眼、颇受追捧的机型以外
缺少标准配置

## Slide 5: Android的版本升级
1.1 2008年9月份
1.5 2009年4月30号，纸杯蛋糕
1.6 2009年9月15日，甜甜圈
2.2 2010年5月20日，冻酸奶
2.3 2010年12月7日，姜饼
3.0 – 3.2 蜂巢(针对平板)
4.0 2011-10-19 冰激凌三明治
4.1 2012-06-28 果冻豆
4.2 2012-10-30 果冻豆
4.4 2013-09-03 奇巧巧克力棒
5.0 2014-06-25 棒棒糖
5.1 2015-3-11 除了稳定性和性能上的提升 ， Android5.1还为设备带来更加安全的防护机制，既丢失或被盗设备保持锁定状态，即使恢复出厂设置也不行，除非用户登录他们的Google账户。(目前还没有应用手机)

## Slide 6: Android的系统结构

## Slide 7: 开发者常用网站
http://developer.android.com/index.html
www.eoeandroid.com
www.apkbus.com
www.csdn.net
https://github.com/
https://xitu.io (稀土，大神级别开发者)
http://www.23code.com 源码分享
http://www.cnblogs.com 博客园
http://www.oschina.net 开源中国
http://www.iteye.com
http://android.tgbus.com 安卓中文网，关于ROM，评测，手机
Notes: 慕课网，极客学院，gotomao

## Slide 8: Android开发环境
JDK，java开发环境。下载地址:http://www.oracle.com
mac系统安装jdk，在终端中输入 java –version查看结果:
java version "1.7.0_51"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_51-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.51-b03, mixed mode)
Android SDK，Android开发工具，包含开发Android程序所需要的类库、源码、文档、案例等资源。http://www.android.com.
ADT插件，ADT是eclipse平台下用来开发Android应用程序的插件
下载地址http://developer.android.com/sdk/index.html
ADT由两部分组成（eclipse + sdk插件），是以插件的形式使用。
现在Google发布了自己的开发工具 Android Studio
下载地址：http://developer.android.com/sdk/index.html
Notes: 1.启动Terminal
2.进入当前用户目录
3.打开.bash_profile文件（如果不存在则新建此文件）
4.输入export PATH=${PATH}:<1>:<2> （其中<1><2>之间用分号相隔，我们这里放的是Android SDK下的platform-tools目录的路径）。
5.source .bash_profile 更新刚配置的环境变量。
6.验证配置是否成功 adb shell

## Slide 9: Android虚拟机
AVD Name 虚拟机名称
Device 为自带的各种型号的真机的虚拟机
Target Android虚拟机版本
Skin 选择分辨率
Snapshot 保存快照，可以提高虚拟机启动速度

## Slide 10: 屏幕分辨率
首先Drawable资源分为xxhdpi，xhdpi，hdpi，mdpi，ldpi，分别为超超高密度400dpi（左右），超高密度320dpi，高密度240dpi，中密度160dpi，低密度120dpi。
然后手机的屏幕又分为FWVGA，WVGA，VGA，HVGA，QVGA，其中
VGA是：Video Graphic Array，显示标准为480 x 640；
WVGA是Wide VGA，分辨率为480 x 800；
FWVGA是Full Wide VGA，分辨率为：480 x 854；
HVGA是Half VGA，分辨率为：320 x 480；
QVGA是Quarter VGA，分辨率为：240 x 320；
xxhdpi：主要存放超超高密度图片，背景图：1080 x 1920，Icon：144 x 144，适配机型：谷歌 Nexus 4
xhdpi：主要存放超高密度图片，背景图：720 x 1280，Icon：96 x 96，适配机型：小米2等大屏手机
hdpi：主要放高密度图片：背景图：480 x 800，Icon：72 x 72，适配机型：WVGA(480 x 800)和FWVGA(480 x 854)
mdpi：主要放中密度图片：背景图 ：320 x 480，Icon：48 x 48，适配机型：HVGA(320 x 480)
Notes: 首先Drawable资源分为xxhdpi，xhdpi，hdpi，mdpi，ldpi，分别为超超高密度400dpi（左右），超高密度320dpi，高密度240dpi，中密度160dpi，低密度120dpi。
然后手机的屏幕又分为FWVGA，WVGA，VGA，HVGA，QVGA，其中
VGA是：Video Graphic Array，显示标准为480 x 640；
WVGA是Wide VGA，分辨率为480 x 800；
FWVGA是Full Wide VGA，分辨率为：480 x 854；
HVGA是Half VGA，分辨率为：320 x 480；
QVGA是Quarter VGA，分辨率为：240 x 320；
xxhdpi：主要存放超超高密度图片，背景图：1080 x 1920，Icon：144 x 144，适配机型：谷歌 Nexus 4
xhdpi：主要存放超高密度图片，背景图：720 x 1280，Icon：96 x 96，适配机型：小米2等大屏手机
hdpi：主要放高密度图片：背景图：480 x 800，Icon：72 x 72，适配机型：WVGA(480 x 800)和FWVGA(480 x 854)
mdpi：主要放中密度图片：背景图 ：320 x 480，Icon：48 x 48，适配机型：HVGA(320 x 480)
ldpi：主要放低密度图片：背景图：240 x 320，Icon：36 x 36，适配机型：QVGA(240 x 320)

## Slide 11: 创建第一个Android项目
创建一个Android项目，包含一个页面。

## Slide 12: 了解项目的目录结构
Src目录 : 源代码
gen目录：系统自动生成的文件目录（R文件）
res: 项目资源，所有的文件都会在R文件中生成资源ID
assets：资源路径，这个目录下的资源不会在R文件中生成ID
AndroidManifest.xml ： 清单文件，在软件安装的时候会被读取。
bin: 二进制文件，包括.class,资源文件，dex, apk
Progrard_文件，用来混淆代码的配置我那件，防止别人反编译。
Project.properties : 提供给eclipse使用的一些信息（版本号）
Libs目录：引用第三方数据的目录

## Slide 13: 程序编译启动过程
Eclipse将.java源文件编译成.class
使用dx工具将所有.class文件转换为.dex文件
再将.dex文件和所有资源打包成.apk文件
将.apk文件安装到虚拟机完成程序安装

## Slide 14: Adb命令的使用
在pc上通过adb来控制手机
adb devices 查看当前电脑连接的手机
adb reboot 重启手机
adb reboot –p 关机
adb install <apkfile>安装apk
adb uninstall <package name> 卸载apk
adb push 文件 设备路径 把pc上的文件导入到手机
adb pull 文件 路径 把手机上的文件导出到手机
adb logcat 查看日志信息
adb root 获取管理员权限
adb shell am start –n 包名/包名+类名 启动页面

## Slide 15: Activity
什么是Activity
Activity是Android组件中最基本也是最为常见用的四大组件（Activity，Service服务，Content Provider内容提供者，BroadcastReceiver广播接收器）之一, Activity中所有操作都与用户密切相关，是一个负责与用户交互的组件，是与用户交互最基本的单元。
Notes: activity就像我们pc上的窗口，可以放置其他的控件（按钮，图片等）

## Slide 16: Activity三种状态
运行状态
停止状态
暂停状态

## Slide 17: Activity的生命周期
Notes: oncreateonstart()onResume()onPause()onStop()onDestroy()
onRestart();

## Slide 18: Activty
activity之间的跳转
Intent intent = new Intent(this,xxx.class)；
startActivity(intent);
activity之间数据传递
数据传递的两种方式
（1）intent.putExtra(“param”,”I am activity”);
getIntent().getStringExtra(“param”);
（2） Bundle data = new Bundle();
data.putString(“param”,”activity”);
intent.putExtras(data);
Bundle data = getIntent.getExtras();
String param = data.getString(“param”);
activity监听打开的activity返回值：
startActivityForResult（）
Notes: 启动其他App中的Activity： ComponentName componetName = new ComponentName(
"com.alan.androiddeme",
"com.alan.androiddeme.MainActivity");
Intent intent = new Intent();
intent.setComponent(componetName);
startActivity(intent);

## Slide 19: Intent介绍
Intent介绍
IntentFilter介绍
显示Intent和隐式Intent
Intent intent = new Intent(this,xxx.class)；//显示意图
Intent intent = new Intent(“com.alan.demo.intent.filter”)//隐式意图
如果多个Activity的IntentFilter一致的话就会弹出Activity选择页面。
Notes: 一些常用的Intent
打电话
1. //叫出拨号程序
2. Uri uri = Uri.parse("tel:0800000123");
3. Intent it = new Intent(Intent.ACTION_DIAL, uri);
4. startActivity(it);
1. //直接打电话出去
2. Uri uri = Uri.parse("tel:0800000123");
3. Intent it = new Intent(Intent.ACTION_CALL, uri);
4. startActivity(it);
5. //用這個，要在 AndroidManifest.xml 中，加上权限
6. //<uses-permission id="android.permission.CALL_PHONE" />
传送SMS/MMS
1. //调用短信程序
2. Intent it = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri);
3. it.putExtra("sms_body", "The SMS text");
4. it.setType("vnd.android-dir/mms-sms");
5. startActivity(it);
1. //传送消息
2. Uri uri = Uri.parse("smsto://0800000123");
3. Intent it = new Intent(Intent.ACTION_SENDTO, uri);
4. it.putExtra("sms_body", "The SMS text");
5. startActivity(it);
1. //传送 MMS
2. Uri uri = Uri.parse("content://media/external/images/media/23");
3. Intent it = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
4. it.putExtra("sms_body", "some text");
5. it.putExtra(Intent.EXTRA_STREAM, uri);
6. it.setType("image/png");
7. startActivity(it);
传送 Email
1. Uri uri = Uri.parse("mailto:xxx@abc.com");
2. Intent it = new Intent(Intent.ACTION_SENDTO, uri);
3. startActivity(it);
1. Intent it = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
2. it.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, "me@abc.com");
3. it.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "The email body text");
4. it.setType("text/plain");
5. startActivity(Intent.createChooser(it, "Choose Email Client"));
1. Intent it=new Intent(Intent.ACTION_SEND);
2. String[] tos={"me@abc.com"};
3. String[] ccs={"you@abc.com"};
4. it.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, tos);
5. it.putExtra(Intent.EXTRA_CC, ccs);
6. it.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "The email body text");
7. it.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "The email subject text");
8. it.setType("message/rfc822");
9. startActivity(Intent.createChooser(it, "Choose Email Client"));
1. //传送附件
2. Intent it = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
3. it.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "The email subject text");
4. it.putExtra(Intent.EXTRA_STREAM, "file:///sdcard/mysong.mp3");
5. sendIntent.setType("audio/mp3");
6. startActivity(Intent.createChooser(it, "Choose Email Client"));
播放多媒体
Uri uri = Uri.parse("file:///sdcard/song.mp3");
Intent it = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri);
it.setType("audio/mp3");
startActivity(it);
Uri uri = Uri.withAppendedPath(MediaStore.Audio.Media.INTERNAL_CONTENT_URI, "1");
Intent it = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri);
startActivity(it);
Market 相关 //寻找某个应用
Uri uri = Uri.parse("market://search?q=pname:pkg_name");
Intent it = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri);
startActivity(it);
//where pkg_name is the full package path for an application
//显示某个应用的相关信息
Uri uri = Uri.parse("market://details?id=app_id");
Intent it = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri);
startActivity(it);
//where app_id is the application ID, find the ID
//by clicking on your application on Market home
//page, and notice the ID from the address bar
Uninstall 应用程序
Uri uri = Uri.fromParts("package", strPackageName, null);
Intent it = new Intent(Intent.ACTION_DELETE, uri);
startActivity(it);
//打开一张图片
File file = new File(“/mnt/sdcard/1.jpg”);
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
intent.setDataAndType(Uri.fromFile(f),”image/*”);
startActivity(i);
//打开浏览器
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW,Uri.parse(“http://www.baidu.com”));
startActivity(intent);

## Slide 20: Android中控件的使用
文本控件TextView、EditText
按钮控件 Button、ImageButton、ImageView
选择控件 RadioButton、CheckBoxz、Switch
进度条 ProgressBar、SeekBar
时间选择 DatePicker、TimePicker
列表控件 ListView、GridView、Gallery、Spinner、ScrollView

## Slide 21: TextView
TextView,用于向用户显示文本信息，还可以显示图片
TextView的常用属性有以下一些：
android:text //设置文本内容
android:textSize //设置文本字体大小
android:textColor //设置文本颜色，同xml中的android:background //设置背景颜色，同xml中的
android:gravity //设置TextView内部文字显示的位置
android:singleLine //是否显示单行,如果内容单行显示不全会以…结尾
Notes: TextView,用于向用户显示文本信息，还可以显示图片
TextView的常用属性有以下一些：
setText(); //设置文本内容，同xml中的android:text
setTextSize(); //设置文本字体大小，同xml中的android:textSize
setTextColor(); //设置文本颜色，同xml中的android:textColor
setBackgroundColor(); //设置背景颜色，同xml中的android:background
此外，还可以在xml中设置一些TextView的属性，如下：
android:autoLink //设置是否显示为可点击的链接。可选值(none/web/email/phone/map/all)
android:drawableBottom //在text的下方输出一个drawable(图片)
android:drawableLeft //在text的左边输出一个drawable(图片)
android:drawableRight //在text的右边输出一个drawable(图片)
android:drawableTop //在text的正上方输出一个drawable(图片)
android:drawablePadding //设置text与drawable(图片)的间隔，与drawableLeft、drawableRight、drawableTop、drawableBottom一起使用，可设置为负数，单独使用没有效果
android:ellipsize //设置当文字过长时，该控件该如何显示。可设置如下属性值："start"省略号显示在开头;"end”省略号显示在结尾;"middle"省略号显示在中间; "marquee" 以跑马灯的方式显示(动画横向移动)
android:gravity //设置文本位置，设置成“center”，文本将居中显示
android:linksClickable //设置点击时是否链接，即使设置了autoLink
android:marqueeRepeatLimit //在ellipsize设定为marquee时，设置重复滚动的次数，设置为marquee_forever时表示无限次。
android:lines //设置文本的行数，设置两行就显示两行，即使第二行没有数据
android:shadowRadius //设置阴影的半径。设置为0.1就变成字体的颜色了，一般设置为3.0的效果比较好
android:shadowColor //指定文本阴影的颜色，需要与shadowRadius一起使用
android:singleLine //设置单行显示
android:textColorLink //设置文字链接的颜色
android:textScaleX //设置文字之间间隔，默认为1.0f
android:textStyle //设置字形 bold(粗体) 0, italic(斜体) 1, bolditalic(又粗又斜) 2, 可以设置一个或多个，用“|”隔开
android:typeface //设置文本字体，必须是以下常量值之一：normal 0, sans 1, serif 2, monospace(等宽字体) 3

## Slide 22: Layout
FrameLayout 帧布局
LinearLayout 线性布局(横向布局、纵向布局)
RelativeLayout 相对布局，可以相对RelativeLayout 或者其他控件进行布局，是5大布局当中最为灵活的布局方式
AbsoluteLayout 绝对布局，灵活性差，基本已经被弃用
TableLayout 表格布局，基本已经被弃用
Layout之间的嵌套使用

## Slide 23: 通用概念
layout_margin 用于设置控件边缘相对于父控件的边距
layout_padding 用于设置控件内容相对于控件边缘的边距
layout_width/height 用于设置控件的高度和宽度
  wrap_content
  match_parent
  fill_parent
gravity 用于设置布局里面内容的对其方式
layout_gravity 用于设置组件的对齐方式

## Slide 24: LinearLayout线性布局
android:orientation=“vertical” 垂直布局
android:orientation=“horizontal” 水平布局
android:layout_weight 权重，表示子元素占据的父级容器大小的比例，
可以根据屏幕的大小自动的进行调整。
TableLayout: 表格布局
TableRow 布局中的行，其中可以放置控件
TableLayout中的列以列最大的行中的列为准
Shrinkable 表示该列的宽度可以进行收缩，以使表格能够适应父容器的大小
Stretchable 表示该列的宽度可以进行拉伸，以使能够填满表格中的空闲空间
Collapsed 表示该列会被隐藏
AbsoluteLayou 绝对布局：
中将所有的子元素通过设置android:layout_x 和 android:layout_y属性，将子元素的坐标位置固定下来(px)
Notes: Shrinkable 表示该列的宽度可以进行收缩，以使表格能够适应父容器的大小
Stretchable 表示该列的宽度可以进行拉伸，以使能够填满表格中的空闲空间
Collapsed 表示该列会被隐藏
5） AbsoluteLayou 绝对布局
绝对布局中将所有的子元素通过设置android:layout_x 和 android:layout_y属性，将子元素的坐标位置固定下来，即坐标(android:layout_x, android:layout_y) ，layout_x用来表示横坐标，layout_y用来表示纵坐标。 屏幕左上角为坐标(0,0)，横向往右为正方，纵向往下为正方。实际应用中，这种布局用的比较少，因为Android终端一般机型比较多，各自的屏幕大小。分辨率等可能都不一样，如果用绝对布局，可能导致在有的终端上显示不全等。

## Slide 25: Relativelayout
android:layout_toLeftOf 该组件位于引用组件的左方
android:layout_toRightOf 该组件位于引用组件的右方
android:layout_above 该组件位于引用组件的上方
android:layout_below 该组件位于引用组件的下方
android:layout_alignParentLeft 该组件是否对齐父组件的左端
android:layout_alignParentRight 该组件是否对齐其父组件的右端
android:layout_alignParentTop 该组件是否对齐父组件的顶部
android:layout_alignParentBottom 该组件是否对齐父组件的底部
android:layout_alignBottom 底部和指定组件对其
android:layout_alignTop 顶部与指定组件对其
android:layout_alignLeft 左边与指定组件对其
android:layout_alignRight 右边与指定组件对其
android:layout_centerInParent 该组件是否相对于父组件居中
android:layout_centerHorizontal 该组件是否横向居中
android:layout_centerVertical 该组件是否垂直居中

## Slide 26: FramLayout
帧布局，没有位置概念，所有的子控件默认都会以屏幕的左上角对其,无需调整位置
后添加的控件会遮盖先添加的控件。
android:foreground设置绘制在所有子控件之上的内容
Android:foregroundGravity设置绘制在所有子控件之上的gravity属性
Notes: AbsoluteLayout是通过指定控件的x/y坐标来定位的，不太灵活所以已经不推荐使用了。

## Slide 27: Dialog
http://developer.android.com/guide/topics/ui/dialogs.html
AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
AlertDialog alertDialog = builder.create();
alertDialog.show(); //显示dialog
alertDialog.cancel()；取消dialog
builder.setTitle();设置title
builder.setMessage();设置内容
builder.setPositiveButton(p1,p2);设置右边按钮
builder.setNegativeButton(p1,p2);设置左边按钮
builder.setNeutralButton(p1,p2);设置中间按钮
builder.setCancelable();设置touch屏幕是否消失
builder.setItems();设置列表
builder.setMultiChoiceItems()设置多选列表
builder.setSingleChoiceItems()设置单选列表
builder.setIcon()设置title图标
builder.setView()显示自定义的view

## Slide 28: Toast
Toast英文含义是吐司，在Android中，它就像烘烤机里做好的吐司弹出来，并持续一小段时间后慢慢消失。
使用场景：
1、需要提示用户，但又不需要用户点击“确定”或者“取消”按钮。
2、不影响现有Activity运行的简单提示。
Toast.makeText(MainActivity.this, "toast", Toast.LENGTH_SHORT);
Toast.LENGTH_LONG 显示时间稍长
Toast.LENGTH_SHORT 显示时间稍短
mToast.setGravity(Gravity.CENTER, 0, 0); 设置显示位置

## Slide 29: Notification
什么是Notification
http://developer.android.com/guide/topics/ui/notifiers/notifications.html
Notification 在下拉状态栏中显示的用于提醒的控件,是属于系统的。
NotificationManager mNotificationManager = (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
android.support.v4.app.NotificationCompat.Builder builder = new NotificationCompat.Builder(MainActivity.this);
builder.setTicker(“雾霾来了”); //Notification显示那一刻显示的内容
builder.setContentTitle(“注意”);
builder.setContentText(“今天是严重雾霾”);
builder.setSmallIcon(R.drawable.ic_launcher); //图标
Notification notification = builder.build();
mNotificationManager.notify(1001, notification); //如果id一致就不会重复去显示,只会更新内容
Notification notification = builder.build();
mNotificationManager.notify(1001, notification);
Notes: //builder.setAutoCancel(true); //是否自动消失，默认为true
builder.setLights(0xff00ff00, 1000, 500);//灯的颜色，灯的呼吸频率
builder.setOnlyAlertOnce(true);
builder.setWhen(Calendar.getInstance().getTimeInMillis());
builder.setTicker("雾霾预警"); //提示时但未下来时的显示
builder.setContentTitle("注意");
builder.setContentText("今天是严重雾霾");
Intent intentss = new Intent(MainActivity.this, ServiceActiviy.class);
PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(MainActivity.this, 100, intentss, 0);
builder.setContentIntent(pendingIntent); //设置Notification的点击事件

## Slide 30: Notification

## Slide 31: BroadcastReceiver
BroadcastReceiver概述
是Android系统提供给组件和组件之间进行通信的一种机制，BroadcastReceiver也就是“广播接收者”的意思，顾名思义，它就是用来接收来自系统和应用中的广播。
在Android系统中，广播体现在很多方面，例如：手机开机完成后系统会产生一条广播，当网络状态发生改变时系统会产生一条广播通知网络状态变化。当电池电量发生改变时也会发出一条广播，用户可以在低电量时告知用户及时保存应用数据，等等。
Android中的广播机制设计的非常出色，很多事情原本需要开发者亲自操作的，现在只需等待广播告知自己就可以了，大大减少了开发的工作量和开发周期。
BroadcastReceiver的声明和使用
1.自定义类继承BroadcastReceiver
2.注册广播
  2.1静态注册广播
  2.2动态注册广播
  3.发送广播
  发送广播 ：显示意图，隐式意图 符合条件的接收者都可以收到广播 sendBroadcast（）
Notes: 1.自定义类继承BroadcastReceiver
public class MyReceiver extends BroadcastReceiver {
private static final String TAG = "MyReceiver";
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
String msg = intent.getStringExtra("msg");
Log.i(TAG, msg);
}
}
在onReceiver中可以获取随广播而来的Intent中的数据，这非常重要，就像无线电一样，包含很多有用的信息。
在创建完我们的BroadcastReceiver之后，还不能够使它进入工作状态，我们需要为它注册一个指定的广播地址。没有注册广播地址的BroadcastReceiver就像一个缺少选台按钮的收音机，虽然功能俱备，但也无法收到电台的信号。
2.静态注册广播
<receiver android:name=".MyReceiver">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MY_BROADCAST"/>
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
</intent-filter>
</receiver>
配置了以上信息之后，只要是android.intent.action.MY_BROADCAST这个地址的广播，MyReceiver都能够接收的到。注意，这种方式的注册是常驻型的，也就是说当应用关闭后，如果有广播信息传来，MyReceiver也会被系统调用而自动运行。
3.动态注册广播 (注册了广播，就必须需要注销注册，否则会报错)
MyReceiver receiver = new MyReceiver();
IntentFilter filter = new IntentFilter();
filter.addAction("android.intent.action.MY_BROADCAST");
registerReceiver(receiver, filter);
在实际应用中，我们在Activity或Service中注册了一个BroadcastReceiver，当这个Activity或Service被销毁时如果没有解除注册，系统会报一个异常，提示我们是否忘记解除注册了。所以，记得在特定的地方执行解除注册操作：
unregisterReceiver(receiver);
4.发送广播：
Intent intent = new Intent(“android.intent.action.MY_BROADCAST”); //隐式意图
intent.putExtra("msg", "hello receiver.");
sendBroadcast(intent);
Intent intent = new Intent(this, MyReceiver.class); //显示意图
sendBroadcast(intent);
广播优先级：<intent-filter android:priority="998">
<intent-filter>多了一个android:priority属性，并且依次减小。这个属性的范围在-1000到1000，数值越大，优先级越高。
开机广播：
<intent-filter>
<!-- 注册开机广播地址-->
<action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED"/>
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
</intent-filter>
注册开机广播，需要<uses-permission android:name=“android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED” /> 权限
注册网络状态变化的广播：
<intent-filter>
<action android:name="android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE"/>
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
</intent-filter>
需要<uses-permission android:name=“android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE”/> 权限
注册电量变化的广播：
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.BATTERY_CHANGED"/>
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
</intent-filter>
int currLevel = intent.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_LEVEL, 0); //当前电量
int total = intent.getIntExtra(BatteryManager.EXTRA_SCALE, 1); //总电量
注册短信的广播
< intent-filter android:priority = "1000" >
< action android:name = " android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED" />
</ intent-filter >
需要权限
< uses-permission android:name = "android.permission.RECEIVE_SMS" />
< uses-permission android:name = "android.permission.SEND_SMS" />

## Slide 32: ANR
一：什么是ANR
ANR:Application Not Responding，即应用无响应
二：ANR的类型
ANR一般有三种类型：
1：KeyDispatchTimeout(5 seconds) --主要类型
按键或触摸事件在特定时间内无响应
2：BroadcastTimeout(10 seconds)
BroadcastReceiver在特定时间内无法处理完成
3：ServiceTimeout(20 seconds) --小概率类型
Service在特定的时间内无法处理完成
三：如何避免KeyDispatchTimeout
1：UI线程尽量只做跟UI相关的工作
2：耗时的工作（比如数据库操作，I/O，连接网络或者别的有可能阻碍UI线程的操作）把它放入单独的线程处理
3：尽量用Handler来处理UIthread和别的thread之间的交互